Signamax( Connectivity Systems

065-1785

108Mbps SuperG Wireless Access Point

Uživatelský manuál

# TELNET

Soupis příkazů pro použití při telnetu Signamax AP

Config wlan 		- nastaví bezdrátovou síť

Connect bss		- připojí se k AP

Del acl			- vymaže seznam připojených uživatelů

Del wdsacl			- vymaže seznam připojených WDS

Del key			- smaže WEP

Find bss			- vyhledá dostupné bezdrátové sítě

Get domainsuffix		- zjistí aktuální doménu

Get dtim	- nastaví parametr DTIM, který ovlivňuje interval zasílání signálu Beacon a multicastů

Get encryption		- zobrazí informace o WEPu, zda je zapnutý či vypnutý

Get extendedchanmode – vypnuty, zapnuty rozšířené kanály

Get eth2wlan		- zobrazí paketový filtr mezi ethernetem a wlan

get fragmentthreshold	- zobrazí nastavené Fragmentation Threshold

get frequency		- zobrazí frekvenci radia (MHz)

get gateway		- zobrazí IP brány (gateway)

get groupkeyupdate	- zobrazí interval updatu skupinového klíče (group key)

get hardware		- zobrazí kompletní informace o hardwaru (o sobě)

get hostipaddr    		- zobrazí host IP adresu

get ipaddr             	- zobrazí vlastní IP adresu

get ipmask            	- zobrazí masku podsítě

get key                 	- informace o Shared key

get keyentrymethod	- zobrazí způsob zadávání klíče

get keysource     		- zobrazí zdroj vkládaných klíčů

get login            		- zobrazí login, přes který jsem přihlášen

get nameaddr     		- zobrazí IP adresu jmenného serveru (DNS)

get power            	 	- zobrazí výkon antén

get radiusname      	- zobrazí jméno a IP adresu RADIUS serveru

get radiusport     		- zobrazí port RADIUSU

get rate               		- zobrazí přenosovou rychlost

get rtsthreshold 		- zobrazí RTS/CTS Threshold

get rootapmac   		- zobrazí MAC adresu svého AP

get rootapinfo      	- informace o svém AP

get shortpreamble  	- short preamble – zobrazí zda je zapnuta, vypnuta

get shortslottime

get sntpserver 		- zobrazí IP adresu SNTP/NTP serveru

get ssid            		- zobrazí aktuální SSID

get ssidsuppress		- zobrazí mód SSID suppress

get station        		- zobrazí stav jednotky

get SuperG          		- SuperG – zapnuto, či vypnuto

get systemname		- zobrazí jméno jednotky

get sta2sta            	- sta2sta informace (zapnuto, vypnuto)

get eth2sta			- zobrazí ethernet do wireless STAs stav připojení

get telnet			- zobrazí informace o telnetovém připojení

get timeout     	- zobrazí dobu, po jejíž neaktivitě s telnetem telnet odloguje

get tzone             		- zobrazí SNTP/NTP časovou zónu

get uptime    		- zobrazí dobu, po kterou je jednotka zapnutá

get wirelessmode	- zobrazí mód bezdrátové sítě

get wlanstate    		- zobrazí wlan stav

help                   		- nápověda pro telnet

ping                   		- pingování na IP adresu

reboot                		- rebootování jednotky

quit                    		- logout

set 11gonly        		- nastaví pouze 802.11g

set 11goptimize     	- nastaví 802.11g optimálně

set 11goverlapbss 	- Set Overlapping BSS Protection

set acl                 		- nastavování pravidel pro řízení přístupu

set	acl allow   		- přidá MAC adresu do ACL, pro kterou je přístup povolen

acl enable 		- zvolit omezený přístup

acl deny     		- přidá MAC, pro kterou není přístup

acl disable		- volný přístup

acl keymap		- přidá klíč pro mapování MAC adres

acl strict    		- vybere omezená přístupová pravidla

set wdsacl             	- nastavování přístupových pravidel pro WDS

wdsacl allow	- přidá MAC do WDS ACL

set aging             		- nastavení Aging Intervalu

set aging (hodnota)

set antenna          	- nastavení antén (ant.č.1, ant.č.2, lepší)

set	antenna best 	- příjem lepší anténou

antenna 1          	- příjem anténou č. 1

antenna 2         	- příjem anténou č. 2

set authentication	- nastavení zabezpečení sítě (open system, Shared key, WPA…)

set	authentication open-systém	- open system

authentication shared-key      	- shared-key

authentication auto               	- automatický typ autentizace

authentication WPA              	- WPA

authentication WPA-PSK        	- WPA-PSK

set autochannelselect	- zapnutí, vypnutí automatického výběru kanálu

set 	autochannelselect disable	- vypnuto

autochannelselect enable	- zapnuto

set apmode          	- nastavení módu jednotky (AP, klient, bridge, P2P…)

set apmode ap		- access point

apc		- klient

apr		- repeater

p2p		- ad hoc , peer-to-peer

p2mp 	- P2MP

set beaconinterval 	- nastavení Beacon intervalu

set burstSeqThreshold	- maximální počet paketů

set burstseqthreshold hodnota

set burstTime   		- nastavení vysílacího času

set bursttime hodnota_v_sekundach

set channel			- nastavení kanálu

set channel cislo_kanalu (2412 2417 2422 2427 2432 2437 2442 2447

2452 2457 2462 2467 2472)

set cipher			- nastavení kódování WEP

cipher wep 		- WEP

cipher aes  		- AES

cipher tkip  		- TKIP

cipher auto 	– automatické kódování

set ctsmode		- Set CTS Mode

set ctsrate    		- Set CTS Rate

set ctstype       		- Set CTS type

set dhcpc      		- nastavení DHCP

set domainsuffix		- nastavení domény DNS

set dtim         		- nastavení DTIM

set dtim hodnota

set encryption     		- nastavení kódování (zapnuto, vypnuto)

set	encryption disable - kódování vypnuto

encryption enable - kódování zapnuto

set extendedchanmode	 - nastavení extended channel mode

set	extendedchanmode disable	- Extended Channel Mode vypnuto

extendedchanmode enable 	- Extended Channel Mode zapnuto

set eth2wlan		- nastavení paketového filtru, mezi eth a wlan

set factorydefault	- nastavení do defaultního (factory) nastavení

set fragmentthreshold	- nastavení Fragmentation Threshold

set fragmentthreshold hodnota

set frequency   		- nastavení frekvence radia (MHz)

set frequency hodnota(2412 2417 2422 2427 2432 2437 2442 2447 2452 2457 2462 2467 2472)

set gateway		- nastavení IP adresy brány (gateway)

set gateway ip_adresa

set groupkeyupdate	- nastavení intervalu pro update klíče v sekundách

set groupkeyupdate hodnota_v_sekundách

set hostipaddr		- nastavení host IP adresy

set hostipaddr ip_adresa_hostitele

set ipaddr 			- nastavení vlastní IP adresy

set ipaddr ip_adresa

set ipmask			- nastavení masky podsítě

set ipmask hodnota_masky

set keyentrymethod	- nastavení vkládání klíče (hexadecimal, ASCII)

set 	keyentrymethod hexadecimal	- hexadecimálně (0 - 9, A - F)

keyentrymethod asciitext       	- ASCII text z klávesnice

set keysource     		- nastavení zdroje pro vkládání klíče

set	keysource flash	- všechny klíče budou čteny z flash paměti

keysource server	- všechny klíče budou odvozeny z autentizačního serveru

keysource mixed  	- klíče budou čteny i odvozovány z obou zdrojů (flash, server)

set login			- změna uživatelského jména – loginu

set login uzivatelske_jmeno

set nameaddress		- IP adresa jmenného serveru DNS

set nameaddress IP_adresa_DNS_serveru

set password		- změna hesla

set password	- pak se zeptá na staré heslo, po jeho správném zadání vyžaduje 2krát zadání nového hesla

set passphrase 		- změna passphrase (hesla)

set passphrase 	- po zadání staré passphrase se 2krát zadává nová passphrase

set power	- nastavení vysílacího výkonu

set 	power full     	- plný výkon

power half   	- poloviční výkon

power quarter 	- čtvrtina plného výkonu

power eighth 	- osmina plného výkonu

power min		- minimální výkon

set radiusname   		- nastavení jména a IP adresy RADIUS serveru

set radiusname hodnota

set radiusport		- nastavení čísla portu RADIUSU

set radiusport cislo_portu

set radiussecret		- nastavení RADIUS shared secret

set radiussecret 	- po zadání starého shared secret se zadá nový shared secret

set rate  			- nastavení datové propustnosti – 11; 5; 2,5; 1Mbit

set 	rate best  		- nejvyšší možná propustnost

rate 1        		- 1 Mbit

rate 2         		- 2 Mbity

rate 5.5       		- 5,5 Mbit

rate 11        		- 11 Mbit

set rootapmac 		- nastavení MAC adresy svého AP (jen pro klienty)

set rootapmac MAC_adresa_AP

set rtsthreshold		- nastavení RTS/CTS Threshold

set rtsthreshold hodnota

set shortpreamble	- nastavení Short Preamble

set	shortpreamble disable	- vypnuto

shortpreamble enable   - zapnuto

set shortslottime		- nastavení Short Slot Time

set sntpserver 		- nastavení SNTP/NTP serveru

set sntpserver IP_adresa_SNTP serveru

set ssid			- nastavení SSID

set ssid hodnota_ssid

set ssidsuppress	- nastavení SSID Suppress

set	ssidsuppress enable 	- SSID suppress zapnuto

ssidsuppress disable	- SSID suppress vypnuto

set SuperG           	- Super G mód – nastavení

set	SuperG enable   	- super G mód zapnut

SuperG disable	- super G mód vypnut

set systemname	- nastavení Systém Name mé jednotky

set systemname jmeno_jednotky

set sta2sta	- Set wireless STAs to wireless STAs connect state (station to station)

set 	sta2sta disable	- sta2sta vypnuto

sta2sta enable      - sta2sta zapnuto

set eth2sta	- Set ethernet to wireless STAs connect state

set	eth2sta disable	- eth2sta vypnuto

eth2sta enable   	- eth2sta zapnuto

set telnet 	- zapnuta či vypnuta možnost správy jednotky přes telnet

set	telnet disable	- správa přes telnet zakázána

telnet enable	- správa přes telnet povolena

set timeout  		- nastavení intervalu automatického odlogování z telnetu

set timeout cas_v_sekundach

set tzone   			- nastavení časového pásma

set tzone hodnota_casoveho_pasma (-12 až 14)

set wlanstate 		- nastavení wlan state

set 	wlanstate disable	- vypnuto

wlanstate enable 	- zapnuto

set wirelessmode		- nastavení wlan módu (.11b; .11g; .11g turbo)

set	wirelessmode 11b	-	802.11b

wirelessmode 11g	-	802.11g

wirelessmode 108g static -802.11g Static Turbo

wirelessmode 108g dynamic - 802.11g Dynamic Turbo

timeofday			- vypíše čas

version    			- verze firmwaru

version 			- následně vypíše verzi firmwaru

tftp get      			- stáhni soubor z TFTP

tftp uploadtxt  		- nahrání konfigurace jednotky do TFTP serveru

tftp srvip        		- nastavení IP adresy TFTP serveru

tftp srvip IP_adresa

tftp update         		- nahrání souboru na TFTP server

tftp info             		- informace o TFTP serveru